## Slide 1: Windows 2012 Server
Essentials: DNS

## Slide 2: (P)-NAT Routing
- Portbased network address translation
- PNAT routing dient om internettoegang te delen van één isp-verbinding
- vertaalt een intern socket (intern ipadres+poort) naar een extern socket (extern ipadres+poort)
- kan zo meerdere toestellen dezelfde internet toegang laten delen door via een NAT tabel de juiste interne socket te matchen met de juiste externe socket (en visa versa)

## Slide 3: Windows Remote Access
Een rol binnen Windows Server 2012
Kan zowel routing, (P) NAT-routing als vpn aan.
Wij gebruiken het nu voor NAT translatie
  Installeer de rol Remote Access
  Selecteer Routing
  Open Routing and Remote Access en configureer NAT Routing
  Selecteer de JUISTE externe interface

## Slide 4: DNS Forwarder
- een DNS server forward een niet oplosbare query naar een andere DNS server.
- De volgende DNS server heeft ook een forwarder ingesteld ofwel werkt met de root hints (root server zie vorige les)
- De opgeloste query wordt door elke DNS server gecached.
- client ontvangt de dns response via zijn lokale DNS server.

## Slide 5: LAB: zorg voor internet toegang op je domein
- voeg een 2de netwerkkaart toe aan je server (server uitschakelen)
- connecteer deze netwerkkaart met je externe vswitch
  Installeer de rol Remote Access
    Selecteer Routing
    Open Routing and Remote Access en configureer NAT Routing
    Selecteer de JUISTE externe interface
  Configureer DNS Forwarding
    Properties op DNS - Forwarders
    IP van DNS van isp invullen
  Gateway op elk toestel binnen je domein invullen (ipadres van interne interface router)